## Slide 1: 紫光同创杯 基于PGL22G的MobileNet-YOLO水果识别系统
答辩人：刘宇昂
队伍编号：CICC1084
团队名称：点灯稳过

## Slide 2: 赛题分析
分区赛赛题
  水果识别：
    每个队伍的系统进行8次的识别测试，其中有5次是单种水果的识别，2次是2种水果混合的识别，1次是3种水果混合的识别。
    涉及水果模型：红苹果、青苹果、单只香蕉、紫红葡萄、火龙果、黄色胖梨子、乳白色雪梨、绿色青梨、黄芒果、青芒果、猕猴桃、红橙子。（随机的两种水果为：红山竹、栗色无花果）
  输出要求：
    当摄像头出现水果时自动输出识别信息。
    系统每次识别测试需要输出的信息为：XX个XX颜色的XX，其中XX依次是个数，颜色与水果种类。
  速度要求：
    从相机拍到水果开始计时，结果输出后结束计时。
    以3秒为一个单位，每增加3s时间分值减1分，满分5分。

## Slide 3: 赛题分析
分区赛赛题
  水果识别：
    识别出红色、橙色、黄色、绿色、紫色、白色、栗色这些颜色；同时识别出苹果、香蕉、葡萄、火龙果、梨、芒果、猕猴桃、句子、山竹、无花果这些水果种类
    识别出对应种类的水果数量
  输出要求：
    由于选取算法限制，团队决定设置三种输出模式，分别输出当前图片的水果种类、数量和颜色，通过外部按钮控制输出

## Slide 4: 方案选择
水果种类识别（包含随机水果种类识别）
  传统ML算法（KNN&LBP）
  基于CNN的YOLO神经网络（YOLO-MobileNet）
  基于SNN的YOLO神经网络（Spiking-Yolo）
水果数量识别
  遍历所有大小超过阈值的色块
  对神经网络输出的数组计数
水果颜色识别
  传统CV算法：直方图特征提取
  传统ML算法：KNN
算法 | 主要优点 | 主要缺点
传统CV算法 | 实现简单，易于部署 | 抗干扰能力差
卷积神经网络 | 泛化能力强，可适应更多环境 | 片上资源消耗大，实现难度大，需要额外采集数据集
ViT、SNN等 | 准确度高、前景广阔 | 片上资源消耗大，实现难度极高，需要额外采集数据集

## Slide 5: 方案选择
改进的YOLO-MobileNet算法
将Backbone部分从ResNet-53替换为MobileNetv2
将YOLOv4的YoloBody部分移植到YOLOv3，并将主体中所有传统3x3卷积核的CBL块改为使用1x1卷积核的inverse CBL块
将每个特征图输出的五层卷积都改为四层
将上采样阶段多余卷积层删除，只留下基本的上采样层
借鉴YOLOv4的masaic数据增强、KNN预规划选择框等技巧，并使用基于低阶矩的自适应估计的Adam算法进行训练
在PC测试平台（Nvidia RTX 2060）上达到约27帧的识别速率
模型所需的网络总大小减少到7710.43MB

## Slide 6: 当前实现
基于MobileNet的水果分类算法
基于MobileNetv2在PC平台上训练了水果分类算法
只需要较少数据集即可实现单个水果的种类识别
  复赛要求识别的水果种类仅需约30MB数据集即可
  得到较好训练效果
在PC测试平台（Nvidia RTX 2060）上达到约33帧的识别速率

## Slide 7: 当前实现
基于KNN的水果颜色识别算法
预先确定水果颜色的KNN权重-图片去噪-对图像进行运算-输出最可能的颜色
通过计算量较小的传统机器学习算法处理颜色
算法参数由上位机预训练结果提供

## Slide 8: 当前实现
直方图统计实现
直方图统计算法基于片上双口RAM
将RAM地址作为每个通道的所有bins，每个地址所存储的数据表示该bin对应像素数目
单周期内同时完成计数和比较大小输出

## Slide 9: 当前实现
K近邻均值算法实现
KNN算法基于片上LUT资源，构建多个并行乘法器执行距离计算任务
第一个周期计算两点间距离，第二个周期完成比较任务，第三个输出分类
三个任务可以流水线执行

## Slide 10: 当前实现
卷积层-非线性ReLU层
将MobileNet的结构简化成多个Conv-BN-ReLU层算子的结合，尽量保证卷积层的大小相等
RTL代码中卷积层和ReLU层直接耦合
流水线采用多级流水的卷积层时序逻辑+一级ReLU层组合逻辑构成
search_addr模块：控制图像和计算、缓存区滑窗移动
img_buffer模块：暂存数据，图像动态加载
weight_buffer模块：权重加载缓存
流水线结构：依次计算滑窗位置-遍历buffer-计算

## Slide 11: 当前实现
最大池化层
最大池化层实现思路与卷积层类似
将卷积计算改为取最大值
使用排序移位寄存器，将遍历到的局部数据全部存入，按列排序，每排完一列就进行移动从而实现流水线

## Slide 12: 当前实现
上采样层
全并行计算，以空间换时间
例化多个计算模块，在单周期内完成缓存区内所有数据的上采样计算

## Slide 13: 算法结构

## Slide 14: 系统架构

## Slide 15: 子模块设计
硬件加速模块
  CBL结构
    Relu层
    卷积层
  线性层
  上采样层
  最大池化层
颜色识别模块
  直方图统计
  KNN
前处理与后处理模块

## Slide 16: 主要创新点
可部署在FPGA上的mobilenet图像分类神经网络算法CBL结构
基于mobilenet对当前主流的yolo算法进行改进
具有内部流水的卷积层、非线性层、最大池化层算子
能够硬件执行的KNN算法直方图统计

## Slide 17: 应用前景
物品识别是智能机器的基本功能之一，该功能无论在军事还是民用中都有着广泛的应用场景
当前的目标识别算法通常运行在GPU或其他通用加速器上；基于FPGA的目标识别算法仍有待探索
本项目期望基于FPGA平台实现一套高可执行性的YOLO目标识别（目标检测）算法，可大大降低计算能耗、提高计算速度，在摩尔定律减缓的情况下帮助高性能的专用算法落地部署

## Slide 18: 谢谢观看
Notes: 在幻灯片放映模式下，选择箭头访问相应链接。